## Slide 1
接管事件字段现状与补充方案
对照《字段清单 V2.04》（110 个字段），按数据等级给出现状与可行的补充方式
数据范围：堡垒机全部数据（2023-12 ~ 2025-05），2663 个接管事件
口径：只写有真实数据或可行方法的内容；推断不算，暂时写“没有”
汇报人：[待补充] 2026-09-30

## Slide 2
目
目录
1
各等级事件与数据概况
每个等级有多少事件，各有哪些数据
2
表一：字段现状
110 个字段 × 11 个等级：现在有没有、从哪来
3
表二：补充方式
缺的字段怎么补：模型、人工、地图、气象
4
可能的补充方案
每种方法怎么做、补哪些字段、适用哪些等级
接管事件字段现状与补充方案 · 字段清单 V2.04（110 个字段）
2 / 34

## Slide 3
1
各等级事件与数据概况
等级 | 含义 | 事件数 | 有原因 (0920) | 前视 视频 | 三路视频 齐全 | 逐秒 轨迹 | 31 帧 轨迹(NPY) | 路口视频 拍到本车 | 路侧周边 车辆(JSON)
A | 前视视频 + 轨迹 + 原因 | 39 | 39 | 39 | 35 | 39 | 0 | 2 | 0
B | 前视视频 + 轨迹 | 109 | 0 | 109 | 103 | 24 | 101 | 0 | 2
C | 只有前视视频（轨迹太稀） | 165 | 0 | 165 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0
D | 只有座舱/踏板视频 | 153 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0
E | 无车载视频：轨迹 + 路口视频 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0
F | 只有轨迹 | 2120 | 1845 | 0 | 0 | 1862 | 275 | 0 | 0
H | 只有路口视频 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
X | 视频损坏 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-E | 轨迹 + 路侧周边车辆 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 15
2025-F | 只有轨迹 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
2025-H | 轨迹不足 20 秒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
合计 |  | 2663 | 1925 | 313 | 283 | 1993 | 377 | 41 | 18
有前视视频 313 个；路口视频拍到本车 41 个（按经纬度补查新增 17 个）；有路侧周边车辆数据 18 个
逐秒轨迹 = 表格轨迹（连续覆盖 ≥20 s）；31 帧轨迹 = NPY 样本（接管前 20 s ~ 后 10 s）；有原因 = 在 0920 台账里有人工描述
3 / 34

## Slide 4
2
表一·现状｜基础信息与时间同步
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
样本类型 | P0 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 0920 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
自动驾驶运行里程与运行时长 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 安全评价 | 安全评价 | 没有
车辆识别码 | P0 | VIN | VIN | VIN | VIN | VIN | VIN | VIN | VIN | VIN | VIN | VIN
事件编号 | P0 | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 | 编号
数据创建时间 | P0 | 文件时间≈ | 文件时间≈ | 文件时间≈ | 文件时间≈ | 文件时间≈ | 文件时间≈ | 文件时间≈ | 文件时间≈ | 文件时间≈ | 文件时间≈ | 文件时间≈
数据上报时间 | P0 | 平台表≈ | 平台表≈ | 平台表≈ | 平台表≈ | 平台表≈ | 平台表≈ | 平台表≈ | 平台表≈ | 安全评价 | 安全评价 | 平台表≈
车端时间戳 | P0 | 轨迹 | NPY | 视频 | 视频 | 轨迹 | 轨迹 | 没有 | 没有 | 轨迹 | 轨迹 | 没有
数据来源 | P1 | 来源 | 来源 | 来源 | 来源 | 来源 | 来源 | 来源 | 来源 | 来源 | 来源 | 来源
采样频率 | P1 | 轨迹 | NPY | 视频 | 视频 | 轨迹 | 轨迹 | 没有 | 没有 | 轨迹 | 轨迹 | 没有
表一：写来源 = 现在就有；≈ = 近似；部分 = 只有一部分；没有 = 现在没有
4 / 34

## Slide 5
2
表一·现状｜驾驶权与系统状态
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
控制模式 | P0 | 轨迹 | 平台表 | 平台表 | 平台表 | 轨迹 | 轨迹 | 平台表 | 平台表 | 安全评价 | 安全评价 | 平台表
自动驾驶系统运行状态 | P0 | 部分·开/关 | 部分·开/关 | 部分·开/关 | 部分·开/关 | 部分·开/关 | 部分·开/关 | 部分·开/关 | 部分·开/关 | 部分·开/关 | 部分·开/关 | 部分·开/关
当前激活的ADS功能 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
系统降级状态 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
自动驾驶退出原因 | P0 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 0920 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
最小风险策略状态 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
接管完成状态 | P0 | 轨迹 | NPY | 平台表 | 平台表 | 轨迹 | 轨迹 | 平台表 | 平台表 | 轨迹 | 轨迹 | 平台表
远程控制状态 | P1 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 0920 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
ODD运行状态 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
ODD退出原因 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 0920 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
功能边界类型 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 0920 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
最小风险策略触发原因 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 0920 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
表一：写来源 = 现在就有；≈ = 近似；部分 = 只有一部分；没有 = 现在没有
5 / 34

## Slide 6
2
表一·现状｜接管请求与告警信息（1/2）
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
是否发出接管请求 | P0 | 否·主动 | 没有 | 没有 | 没有 | 否·主动 | 否·主动 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
接管请求开始时间 | P0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
接管请求原因 | P0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
接管紧急等级 | P1 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 0920 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
告警形式 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 安全评价 | 安全评价 | 没有
视觉告警 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
听觉告警 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
触觉告警 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
第一阶段告警开始、结束时间 | P0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
第二阶段告警开始、结束时间 | P0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
第三阶段告警开始、结束时间 | P0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
告警是否升级 | P1 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
表一：写来源 = 现在就有；≈ = 近似；部分 = 只有一部分；没有 = 现在没有
6 / 34

## Slide 7
2
表一·现状｜接管请求与告警信息（2/2）
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
ADS事件 | P0 | 部分·激活/退出 | 部分·激活/退出 | 部分·激活/退出 | 部分·激活/退出 | 部分·激活/退出 | 部分·激活/退出 | 部分·激活/退出 | 部分·激活/退出 | 部分·激活/退出 | 部分·激活/退出 | 部分·激活/退出
失效事件 | P0 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 0920 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
表一：写来源 = 现在就有；≈ = 近似；部分 = 只有一部分；没有 = 现在没有
7 / 34

## Slide 8
2
表一·现状｜驾驶员状态与人因数据
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
驾驶员是否手握方向盘 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
驾驶员是否在正常驾驶位 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
安全带状态 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
驾驶员注意力状态 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
驾驶员疲劳状态 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
驾驶员视线方向 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
驾驶员接管反应时间 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
驾驶员状态视频证据 | P1 | 座舱视频 | 座舱视频 | 座舱视频 | 座舱视频 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
驾驶员制动油门反应时间 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
手握方向盘时间 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
表一：写来源 = 现在就有；≈ = 近似；部分 = 只有一部分；没有 = 现在没有
8 / 34

## Slide 9
2
表一·现状｜车辆运动与操作响应（1/2）
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
车辆速度 | P0 | 轨迹 | NPY | 没有 | 没有 | 轨迹 | 轨迹 | 没有 | 没有 | 安全评价 | 安全评价 | 没有
纵向加速度 | P0 | 轨迹 | NPY | 没有 | 没有 | 轨迹 | 轨迹 | 没有 | 没有 | 安全评价 | 安全评价 | 没有
横向加速度 | P0 | 轨迹 | NPY | 没有 | 没有 | 轨迹 | 轨迹 | 没有 | 没有 | 轨迹 | 轨迹 | 没有
航向角 | P1 | 轨迹 | NPY | 没有 | 没有 | 轨迹 | 轨迹 | 没有 | 没有 | 安全评价 | 安全评价 | 没有
方向盘角度 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
方向盘角速度 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
制动状态 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
制动踏板开度 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
加速踏板开度 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
档位 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
前车距离 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 路侧 | 没有 | 路侧
碰撞方向 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
表一：写来源 = 现在就有；≈ = 近似；部分 = 只有一部分；没有 = 现在没有
9 / 34

## Slide 10
2
表一·现状｜车辆运动与操作响应（2/2）
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
气囊状态 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
首次制动时间 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
首次转向时间 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
首次油门操作时间 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
接管操作类型 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 0920 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
表一：写来源 = 现在就有；≈ = 近似；部分 = 只有一部分；没有 = 现在没有
10 / 34

## Slide 11
2
表一·现状｜位置、轨迹与道路场景
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
经度 | P0 | 轨迹 | NPY | 没有 | 没有 | 轨迹 | 轨迹 | 没有 | 没有 | 轨迹 | 轨迹 | 没有
纬度 | P0 | 轨迹 | NPY | 没有 | 没有 | 轨迹 | 轨迹 | 没有 | 没有 | 轨迹 | 轨迹 | 没有
坐标类型 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
定位有效性 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
GNSS运行状态 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
IMU运行状态 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
地图匹配状态 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
道路类型 | P0 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 0920 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
车道类型 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
车道编号 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
道路限速 | P1 | 路段表 | 路段表 | 没有 | 没有 | 路段表 | 路段表 | 没有 | 没有 | 路段表 | 路段表 | 没有
特殊区域边界 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
表一：写来源 = 现在就有；≈ = 近似；部分 = 只有一部分；没有 = 现在没有
11 / 34

## Slide 12
2
表一·现状｜感知目标物数据（1/2）
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
感知目标物类型 | P0 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 0920 | 0920 | 没有 | 没有 | 路侧 | 没有 | 路侧
目标物相对位置X向 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 路侧+轨迹 | 没有 | 没有
目标物相对位置Y向 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 路侧+轨迹 | 没有 | 没有
目标物相对速度X向 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 路侧+轨迹 | 没有 | 没有
目标物相对速度Y向 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 路侧+轨迹 | 没有 | 没有
目标物长度 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 路侧 | 没有 | 路侧
目标物高度 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 路侧 | 没有 | 路侧
目标物宽度 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 路侧 | 没有 | 路侧
目标物置信度 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 路侧 | 没有 | 路侧
目标物编号 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 路侧 | 没有 | 路侧
碰撞时间 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 安全评价 | 安全评价 | 没有
与目标物最小距离 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 路侧+轨迹 | 没有 | 没有
表一：写来源 = 现在就有；≈ = 近似；部分 = 只有一部分；没有 = 现在没有
12 / 34

## Slide 13
2
表一·现状｜感知目标物数据（2/2）
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
系统风险等级 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 安全评价 | 安全评价 | 没有
表一：写来源 = 现在就有；≈ = 近似；部分 = 只有一部分；没有 = 现在没有
13 / 34

## Slide 14
2
表一·现状｜道路设施与交通环境
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
交通主标志 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
交通管制信息 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
前方信号灯识别 | P1 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 0920 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
异常路况信息 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
其他参数 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 路侧 | 没有 | 路侧
车道线几何 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
障碍物类型 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 路侧 | 没有 | 路侧
表一：写来源 = 现在就有；≈ = 近似；部分 = 只有一部分；没有 = 现在没有
14 / 34

## Slide 15
2
表一·现状｜自然环境数据
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
天气信息 | P1 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 0920 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
外部光线 | P1 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 0920 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
外部温度 | P2 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
外部湿度 | P2 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
能见度 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
路面状态 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
表一：写来源 = 现在就有；≈ = 近似；部分 = 只有一部分；没有 = 现在没有
15 / 34

## Slide 16
2
表一·现状｜事故与复核材料
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
事故编号 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
事故发生时间 | P0 | 接管时刻 | 接管时刻 | 接管时刻 | 接管时刻 | 接管时刻 | 接管时刻 | 接管时刻 | 接管时刻 | 接管时刻 | 接管时刻 | 接管时刻
事故地点 | P0 | 轨迹 | NPY | 没有 | 没有 | 轨迹 | 轨迹 | 没有 | 没有 | 轨迹 | 轨迹 | 没有
事故经过描述 | P0 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 0920 | 0920 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
事故结果 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
损失程度 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
责任认定 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
事故前后视频 | P0 | 前视视频 | 前视视频 | 前视视频 | 视频 | 路口视频 | 没有 | 路口视频 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
事故位置和轨迹证据 | P1 | 轨迹 | NPY | 没有 | 没有 | 轨迹 | 轨迹 | 没有 | 没有 | 轨迹 | 轨迹 | 没有
是否真实接管失败案例 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
表一：写来源 = 现在就有；≈ = 近似；部分 = 只有一部分；没有 = 现在没有
16 / 34

## Slide 17
3
表二·补充方式：P0 字段（65 个）按补充方式计数
等级 | 已有 | 模型 | 人工 | 地图 | 气象 | 没有
A(39) | 29 | 21 | 5 | 2 | 0 | 8
B(109) | 22 | 23 | 9 | 3 | 0 | 8
C(165) | 16 | 28 | 10 | 0 | 0 | 11
D(153) | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 30
E(36) | 30 | 7 | 3 | 2 | 0 | 23
F(2120) | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34
H(1) | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 42
X(11) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
2025-E(15) | 26 | 0 | 6 | 3 | 0 | 30
2025-F(12) | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43
2025-H(2) | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48
A、B 类缺的字段多数能用模型或人工补；E、F 和 2025 年各等级没有车载视频，驾驶员相关字段写“没有”
接管事件字段现状与补充方案 · 字段清单 V2.04（110 个字段）
17 / 34

## Slide 18
3
表二·补充方式｜基础信息与时间同步
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
样本类型 | P0 | 已有 | 人工·视频 | 人工·视频 | 人工·视频 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 人工·路侧 | 没有 | 人工·路侧
自动驾驶运行里程与运行时长 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有
车辆识别码 | P0 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有
事件编号 | P0 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有
数据创建时间 | P0 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有
数据上报时间 | P0 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有
车端时间戳 | P0 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有
数据来源 | P1 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有
采样频率 | P1 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有
表二：已有 = 不用补；模型·X / 人工·X = 用 X 视频跑模型 / 人工看；地图、气象 = 外网查询带入；没有 = 暂无办法
18 / 34

## Slide 19
3
表二·补充方式｜驾驶权与系统状态
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
控制模式 | P0 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有
自动驾驶系统运行状态 | P0 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有
当前激活的ADS功能 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
系统降级状态 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
自动驾驶退出原因 | P0 | 已有 | 人工·前视 | 人工·前视 | 没有 | 已有 | 已有 | 人工·路口 | 没有 | 人工·路侧 | 没有 | 人工·路侧
最小风险策略状态 | P1 | 人工·前视 | 人工·前视 | 人工·前视 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
接管完成状态 | P0 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有
远程控制状态 | P1 | 已有 | 人工·座舱 | 人工·座舱 | 人工·座舱 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
ODD运行状态 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
ODD退出原因 | P1 | 人工·前视 | 人工·前视 | 人工·前视 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
功能边界类型 | P1 | 人工·前视 | 人工·前视 | 人工·前视 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 人工·路侧 | 没有 | 人工·路侧
最小风险策略触发原因 | P1 | 人工·前视 | 人工·前视 | 人工·前视 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
表二：已有 = 不用补；模型·X / 人工·X = 用 X 视频跑模型 / 人工看；地图、气象 = 外网查询带入；没有 = 暂无办法
19 / 34

## Slide 20
3
表二·补充方式｜接管请求与告警信息（1/2）
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
是否发出接管请求 | P0 | 已有 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
接管请求开始时间 | P0 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
接管请求原因 | P0 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
接管紧急等级 | P1 | 已有 | 人工·视频 | 人工·视频 | 人工·视频 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
告警形式 | P0 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有
视觉告警 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
听觉告警 | P0 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
触觉告警 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
第一阶段告警开始、结束时间 | P0 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
第二阶段告警开始、结束时间 | P0 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
第三阶段告警开始、结束时间 | P0 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
告警是否升级 | P1 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
表二：已有 = 不用补；模型·X / 人工·X = 用 X 视频跑模型 / 人工看；地图、气象 = 外网查询带入；没有 = 暂无办法
20 / 34

## Slide 21
3
表二·补充方式｜接管请求与告警信息（2/2）
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
ADS事件 | P0 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有
失效事件 | P0 | 已有 | 人工·前视 | 人工·前视 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
表二：已有 = 不用补；模型·X / 人工·X = 用 X 视频跑模型 / 人工看；地图、气象 = 外网查询带入；没有 = 暂无办法
21 / 34

## Slide 22
3
表二·补充方式｜驾驶员状态与人因数据
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
驾驶员是否手握方向盘 | P0 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
驾驶员是否在正常驾驶位 | P0 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
安全带状态 | P1 | 人工·座舱 | 人工·座舱 | 人工·座舱 | 人工·座舱 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
驾驶员注意力状态 | P0 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
驾驶员疲劳状态 | P1 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
驾驶员视线方向 | P1 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
驾驶员接管反应时间 | P0 | 人工·前视 | 人工·前视 | 人工·前视 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
驾驶员状态视频证据 | P1 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
驾驶员制动油门反应时间 | P0 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
手握方向盘时间 | P0 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
表二：已有 = 不用补；模型·X / 人工·X = 用 X 视频跑模型 / 人工看；地图、气象 = 外网查询带入；没有 = 暂无办法
22 / 34

## Slide 23
3
表二·补充方式｜车辆运动与操作响应（1/2）
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
车辆速度 | P0 | 已有 | 已有 | 模型·前视 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有
纵向加速度 | P0 | 已有 | 已有 | 模型·前视 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有
横向加速度 | P0 | 已有 | 已有 | 模型·前视 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有
航向角 | P1 | 已有 | 已有 | 模型·前视 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有
方向盘角度 | P0 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
方向盘角速度 | P1 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
制动状态 | P0 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
制动踏板开度 | P0 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
加速踏板开度 | P0 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
档位 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
前车距离 | P1 | 模型·前视 | 模型·前视 | 模型·前视 | 没有 | 模型·路口 | 没有 | 模型·路口 | 没有 | 已有 | 没有 | 已有
碰撞方向 | P0 | 人工·前视 | 人工·前视 | 人工·前视 | 没有 | 人工·路口 | 没有 | 人工·路口 | 没有 | 人工·路侧 | 没有 | 人工·路侧
表二：已有 = 不用补；模型·X / 人工·X = 用 X 视频跑模型 / 人工看；地图、气象 = 外网查询带入；没有 = 暂无办法
23 / 34

## Slide 24
3
表二·补充方式｜车辆运动与操作响应（2/2）
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
气囊状态 | P0 | 人工·座舱 | 人工·座舱 | 人工·座舱 | 人工·座舱 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
首次制动时间 | P0 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
首次转向时间 | P0 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 模型·座舱 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
首次油门操作时间 | P1 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
接管操作类型 | P0 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 模型·踏板 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
表二：已有 = 不用补；模型·X / 人工·X = 用 X 视频跑模型 / 人工看；地图、气象 = 外网查询带入；没有 = 暂无办法
24 / 34

## Slide 25
3
表二·补充方式｜位置、轨迹与道路场景
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
经度 | P0 | 已有 | 已有 | 模型·前视 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有
纬度 | P0 | 已有 | 已有 | 模型·前视 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有
坐标类型 | P0 | 地图 | 地图 | 没有 | 没有 | 地图 | 地图 | 没有 | 没有 | 地图 | 地图 | 没有
定位有效性 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
GNSS运行状态 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
IMU运行状态 | P1 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
地图匹配状态 | P1 | 地图 | 地图 | 没有 | 没有 | 地图 | 地图 | 没有 | 没有 | 地图 | 地图 | 没有
道路类型 | P0 | 已有 | 地图 | 人工·视频 | 人工·视频 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 地图 | 地图 | 没有
车道类型 | P1 | 模型·前视 | 模型·前视 | 模型·前视 | 没有 | 地图 | 地图 | 人工·路口 | 没有 | 地图 | 地图 | 没有
车道编号 | P1 | 模型·前视 | 模型·前视 | 模型·前视 | 没有 | 模型·路口 | 地图 | 模型·路口 | 没有 | 地图 | 地图 | 没有
道路限速 | P1 | 已有 | 已有 | 模型·前视 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有
特殊区域边界 | P0 | 地图 | 地图 | 没有 | 没有 | 地图 | 地图 | 没有 | 没有 | 地图 | 地图 | 没有
表二：已有 = 不用补；模型·X / 人工·X = 用 X 视频跑模型 / 人工看；地图、气象 = 外网查询带入；没有 = 暂无办法
25 / 34

## Slide 26
3
表二·补充方式｜感知目标物数据（1/2）
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
感知目标物类型 | P0 | 已有 | 模型·前视 | 模型·前视 | 没有 | 已有 | 已有 | 模型·路口 | 没有 | 已有 | 没有 | 已有
目标物相对位置X向 | P0 | 模型·前视 | 模型·前视 | 模型·前视 | 没有 | 模型·路口 | 没有 | 模型·路口 | 没有 | 已有 | 没有 | 没有
目标物相对位置Y向 | P0 | 模型·前视 | 模型·前视 | 模型·前视 | 没有 | 模型·路口 | 没有 | 模型·路口 | 没有 | 已有 | 没有 | 没有
目标物相对速度X向 | P0 | 模型·前视 | 模型·前视 | 模型·前视 | 没有 | 模型·路口 | 没有 | 模型·路口 | 没有 | 已有 | 没有 | 没有
目标物相对速度Y向 | P0 | 模型·前视 | 模型·前视 | 模型·前视 | 没有 | 模型·路口 | 没有 | 模型·路口 | 没有 | 已有 | 没有 | 没有
目标物长度 | P1 | 模型·视频 | 模型·视频 | 模型·视频 | 没有 | 模型·视频 | 没有 | 模型·视频 | 没有 | 已有 | 没有 | 已有
目标物高度 | P1 | 模型·视频 | 模型·视频 | 模型·视频 | 没有 | 模型·视频 | 没有 | 模型·视频 | 没有 | 已有 | 没有 | 已有
目标物宽度 | P1 | 模型·视频 | 模型·视频 | 模型·视频 | 没有 | 模型·视频 | 没有 | 模型·视频 | 没有 | 已有 | 没有 | 已有
目标物置信度 | P1 | 模型·视频 | 模型·视频 | 模型·视频 | 没有 | 模型·视频 | 没有 | 模型·视频 | 没有 | 已有 | 没有 | 已有
目标物编号 | P1 | 模型·视频 | 模型·视频 | 模型·视频 | 没有 | 模型·视频 | 没有 | 模型·视频 | 没有 | 已有 | 没有 | 已有
碰撞时间 | P0 | 模型·前视 | 模型·前视 | 模型·前视 | 没有 | 模型·路口 | 没有 | 模型·路口 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有
与目标物最小距离 | P0 | 模型·前视 | 模型·前视 | 模型·前视 | 没有 | 模型·路口 | 没有 | 模型·路口 | 没有 | 已有 | 没有 | 没有
表二：已有 = 不用补；模型·X / 人工·X = 用 X 视频跑模型 / 人工看；地图、气象 = 外网查询带入；没有 = 暂无办法
26 / 34

## Slide 27
3
表二·补充方式｜感知目标物数据（2/2）
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
系统风险等级 | P1 | 人工·视频 | 人工·视频 | 人工·视频 | 人工·视频 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有
表二：已有 = 不用补；模型·X / 人工·X = 用 X 视频跑模型 / 人工看；地图、气象 = 外网查询带入；没有 = 暂无办法
27 / 34

## Slide 28
3
表二·补充方式｜道路设施与交通环境
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
交通主标志 | P1 | 模型·前视 | 模型·前视 | 模型·前视 | 没有 | 地图 | 地图 | 没有 | 没有 | 地图 | 地图 | 没有
交通管制信息 | P1 | 人工·前视 | 人工·前视 | 人工·前视 | 没有 | 人工·路口 | 没有 | 人工·路口 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
前方信号灯识别 | P1 | 已有 | 模型·前视 | 模型·前视 | 没有 | 已有 | 已有 | 人工·路口 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
异常路况信息 | P1 | 人工·视频 | 人工·视频 | 人工·视频 | 人工·视频 | 人工·路口 | 没有 | 人工·路口 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
其他参数 | P1 | 模型·前视 | 模型·前视 | 模型·前视 | 没有 | 模型·路口 | 地图 | 模型·路口 | 没有 | 已有 | 地图 | 已有
车道线几何 | P1 | 地图 | 地图 | 模型·前视 | 没有 | 地图 | 地图 | 没有 | 没有 | 地图 | 地图 | 没有
障碍物类型 | P0 | 模型·前视 | 模型·前视 | 模型·前视 | 没有 | 模型·路口 | 没有 | 模型·路口 | 没有 | 已有 | 没有 | 已有
表二：已有 = 不用补；模型·X / 人工·X = 用 X 视频跑模型 / 人工看；地图、气象 = 外网查询带入；没有 = 暂无办法
28 / 34

## Slide 29
3
表二·补充方式｜自然环境数据
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
天气信息 | P1 | 已有 | 气象 | 气象 | 气象 | 已有 | 已有 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象
外部光线 | P1 | 已有 | 模型·视频 | 模型·视频 | 模型·视频 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
外部温度 | P2 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象
外部湿度 | P2 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象
能见度 | P1 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象
路面状态 | P1 | 模型·前视 | 模型·前视 | 模型·前视 | 气象 | 人工·路口 | 气象 | 人工·路口 | 气象 | 气象 | 气象 | 气象
表二：已有 = 不用补；模型·X / 人工·X = 用 X 视频跑模型 / 人工看；地图、气象 = 外网查询带入；没有 = 暂无办法
29 / 34

## Slide 30
3
表二·补充方式｜事故与复核材料
字段 | P | A 39 | B 109 | C 165 | D 153 | E 36 | F 2120 | H 1 | X 11 | 2025-E 15 | 2025-F 12 | 2025-H 2
事故编号 | P0 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
事故发生时间 | P0 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有
事故地点 | P0 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有
事故经过描述 | P0 | 已有 | 人工·视频 | 人工·视频 | 人工·视频 | 已有 | 已有 | 人工·路口 | 没有 | 人工·路侧 | 没有 | 人工·路侧
事故结果 | P0 | 人工·前视 | 人工·前视 | 人工·前视 | 没有 | 人工·路口 | 没有 | 人工·路口 | 没有 | 人工·路侧 | 没有 | 人工·路侧
损失程度 | P1 | 人工·视频 | 人工·视频 | 人工·视频 | 人工·视频 | 人工·路口 | 没有 | 人工·路口 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
责任认定 | P1 | 人工·视频 | 人工·视频 | 人工·视频 | 人工·视频 | 人工·路口 | 没有 | 人工·路口 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
事故前后视频 | P0 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 已有 | 没有 | 已有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有
事故位置和轨迹证据 | P1 | 已有 | 已有 | 模型·前视 | 没有 | 已有 | 已有 | 模型·路口 | 没有 | 已有 | 已有 | 没有
是否真实接管失败案例 | P0 | 人工·前视 | 人工·前视 | 人工·前视 | 没有 | 人工·路口 | 没有 | 人工·路口 | 没有 | 人工·路侧 | 没有 | 人工·路侧
表二：已有 = 不用补；模型·X / 人工·X = 用 X 视频跑模型 / 人工看；地图、气象 = 外网查询带入；没有 = 暂无办法
30 / 34

## Slide 31
4
可能的补充方案（1/3）
数据来源 · 方式 | 怎么做（例子） | 补哪些字段 | 适用等级
前视视频 · 模型 | 目标检测 + 单目测距（默认内参，用车道宽 3.5 m 标定尺度），逐帧差分得相对速度，距离 ÷ 相对速度 = TTC；误差约 10%~20% | 目标物类型、相对位置/速度、TTC、最小距离、前车距离、障碍物 | A B C
前视视频 · 模型 | 车道线、交通标志、信号灯、路面识别：数左侧车道线得车道编号；识别限速牌数字；信号灯分红黄绿 | 车道编号/类型、交通主标志、信号灯、路面状态、其他参数 | A B C
前视视频 · 模型 | 视觉里程计（光流 / ORB 特征）求帧间位移，车道宽定尺度，再用路口位置配准到经纬度 | C 类的速度、加速度、航向、经纬度（可升为 B 类） | C
座舱视频 · 模型 | 后视镜位置俯拍：人脸关键点估头部朝向和眼睛开合，判断视线、闭眼、分心；手部和身体关键点判断手握方向盘、坐姿；方向盘转动估转角 | 注意力、视线、疲劳、手握方向盘及时刻、正常驾驶位、方向盘角度、首次转向 | A B C D
前提已确认：座舱俯拍（看不到中控屏）、踏板清晰、有 GPU 和模型、相机用默认参数、地图和气象可外网带入
31 / 34

## Slide 32
4
可能的补充方案（2/3）
数据来源 · 方式 | 怎么做（例子） | 补哪些字段 | 适用等级
踏板视频 · 模型 | 脚部检测 / 踏板区域帧差：脚踩下制动踏板的第一帧 = 首次制动，10 fps 精度约 0.1 s；踏板深浅粗分三档 | 首次制动/油门时刻、制动状态、踏板开度、接管操作类型、制动反应时间 | A B C D
座舱音轨 · 模型（已验证） | 音轨为 PCM，程序可直接读；检测约 2 kHz 提示音的起止、次数、间隔。已验证：只有切换时的一声，没有请求序列 | 是否发出接管请求、听觉告警、告警形式 | A B C D
路口视频 · 模型 | 选停止线/车道线角点对照上海道路 shp 求单应矩阵；YOLO + ByteTrack 跟踪，像素坐标换成地面坐标 | E 类目标物轨迹、相对位置/速度、TTC、最小距离、车流 | E H
视频 · 人工审计 | 每个事件看接管前后 20 s，按字段枚举勾选，约 10 分钟一个事件 | 退出原因、功能边界、事故结果、碰撞方向、是否真实失败、反应时间、安全带、气囊、MRM | A B C D E H
前提已确认：座舱俯拍（看不到中控屏）、踏板清晰、有 GPU 和模型、相机用默认参数、地图和气象可外网带入
32 / 34

## Slide 33
4
可能的补充方案（3/3）
数据来源 · 方式 | 怎么做（例子） | 补哪些字段 | 适用等级
路侧回放 · 人工审计 | 把 participant 目标轨迹和自车轨迹画成俯视动画，人工判读冲突对象和接管原因 | 退出原因、事故经过/结果、碰撞方向、是否真实失败 | 2025-E 2025-H
外部地图 | 外网查 OSM/高德路网后带入（堡垒机已有上海道路 shp）：轨迹地图匹配，读道路等级、限速、车道数、车道线 | 地图匹配、道路类型、车道线几何、特殊区域、坐标类型 | 有轨迹的等级
外部气象 | 外网按日期查嘉定区历史逐小时天气后带入 | 天气、温度、湿度、能见度、路面状态 | 全部等级
前提已确认：座舱俯拍（看不到中控屏）、踏板清晰、有 GPU 和模型、相机用默认参数、地图和气象可外网带入
33 / 34

## Slide 34
4
暂时没有可行办法的字段
字段 | 原因
当前激活的 ADS 功能、系统降级状态 | 数据里没有记录；座舱摄像头拍不到中控屏
视觉告警、触觉告警 | 没有 HMI 记录；拍不到屏幕，也测不到振动
档位、GNSS / IMU 运行状态、定位有效性 | 轨迹表里没有这些列
ODD 运行状态 | 没有 ODD 定义，无法判断
事故编号 | 本批是接管事件，没有事故编号
无车载视频等级（E、F、2025 年）的驾驶员状态 | 没有座舱和踏板视频，历史数据补不回来
这些字段在表里统一写“没有”，后续如果拿到新数据（如 HMI 日志、CAN 数据）再补
接管事件字段现状与补充方案 · 字段清单 V2.04（110 个字段）
34 / 34