## Slide 1
接管（脱离）数据现状汇报
堡垒机数据盘点：自车视频 · 自车轨迹 · 路侧数据 · 0920 台账
数据范围：堡垒机 C:\ 与 D:\ 全部数据（取数渠道已失效，堡垒机即全部）
统计口径：12_verify_all v5 + 13_diag_notraj；只报汇总数字，逐条明细见事件资产表
汇报人：[待补充] 2026-09-30

## Slide 2
目
汇报目录
0
结论摘要
关键数字与可复现事件
1
视频匹配
片段、通道；与轨迹、0920、前人 35 个的关系
2
分类统计
A–H/X 分类：2025 年前主表 + 2025 年单列
3
数据地址与匹配
各类原始地址；按 VIN + 时间对齐的方法
4
数据量与覆盖
数据量、字段、时空覆盖
5
数据质量
3 项 FAIL 与使用注意
6
数据保存位置
原始数据、处理产出与留存方式
接管（脱离）数据现状汇报 · 口径：12_verify_all v5（2026-09-30）
2 / 14

## Slide 3
0
结论：可复现事件 335 个，2025 年路侧最完整
477
视频事件
68 辆车，2023-12 起
148
ch1 + 逐秒轨迹
A 39 + B 109
22
轨迹 + 龙门架
E 类，逐条核对通过
29
2025 年接管
15 个有 participant
视频：有 ch1 的 313 个；在 0920 里 44 个，前人 35 个已完整复现
轨迹：2634 个事件中 2310 个有轨迹；C 类 165 个只有稀疏定位
路侧：2024 年主要靠龙门架（同车 24 个）；2025 年 participant 时段多
可复现 335 个 = 视频 ch1 313 + 轨迹 + 路侧 22；2025 年另有 15 个
接管（脱离）数据现状汇报 · 口径：12_verify_all v5（2026-09-30）
3 / 14

## Slide 4
1
视频：1117 个片段，前视 ch1 全部可读
按通道的片段（1424 个文件）
通道 | 片段 | 可读 | 可读时长 | 段数 60/120/600s
ch1 前视 | 318 | 318 | 6.2 h | 198 / 119 / 1
ch2 座舱 | 343 | 337 | 6.5 h | 225 / 117 / 1
ch3 踏板 | 456 | 444 | 8.3 h | 339 / 116 / 1
477 个事件按可读通道
可读通道 | 事件数
ch1+ch2+ch3 | 283
仅 ch3 | 123
ch2+ch3 | 24
ch1+ch2 | 19
ch1+ch3 | 6
仅 ch2 | 6
仅 ch1 | 5
全部不可读 | 11
视频是按“关键脱离”清单（KShape 聚类 + 加速度阈值）调取的，时间 2023-12-01 ~ 2024-07-23，涉及 68 辆车
VIN 取自路径；9 个文件路径中没有 VIN，无法入表；105 个是处理产物里的拷贝
有前视 ch1 的事件共 313 个（含三通道 283 个）
前视 ch1 是复现的必要条件：313 个事件有 ch1，153 个只有座舱/踏板视频
接管（脱离）数据现状汇报 · 口径：12_verify_all v5（2026-09-30）
4 / 14

## Slide 5
1
视频：148 个有逐秒轨迹，44 个在 0920 里
477
视频事件
313
有 ch1
153
只有 ch2/ch3（D）
11
全部不可读（X）
39
ch1+轨迹+0920 原因（A）
109
ch1+轨迹，无原因（B）
165
ch1，无连续轨迹（C）
在 0920 里：44
三通道 35
ch1+ch2 3
仅 ch3 4
其他组合 2
前人 35 个 = 0920 里三通道齐全的部分；17 辆车、105 个 avi，与前人输出目录一致
C 类诊断：318 个在事件 ±30 s 内只有约 1 个定位点（采样中位约 69 s，来自 all_events_1828589*.csv、add_type.csv）；±10 min 内几乎找不到 drive_mode 1→0 跳变 → 不是时间没对齐，是本来就没有逐秒数据
视频事件与 0920 是两份不同的清单：477 个里只有 44 个在 0920，属正常，不是漏数
接管（脱离）数据现状汇报 · 口径：12_verify_all v5（2026-09-30）
5 / 14

## Slide 6
2
分类：2634 个事件，可复现 335 个
类别 | 数量 | 三通道 | 表格轨迹 | NPY | 路侧 | 时间 | 能否复现
A ch1+轨迹+原因 | 39 | 35 | 39 | 0 | 1 | 2024-04~07 | 视频+轨迹+原因
B ch1+轨迹 | 109 | 103 | 24 | 101 | 2 | 2023-12~2024-06 | 视频+轨迹
C ch1，无连续轨迹 | 165 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2023-12~2024-07 | 只能靠视频
D 只有 ch2/ch3 | 153 | – | 5 | 1 | 0 | 2023-12~2024-07 | 看不到前方
X 视频不可读 | 11 | – | 0 | 0 | 0 | 2024-05 | 不可用
E 轨迹+路侧 | 22 | – | 22 | 0 | 22 | 2024-05~08 | 轨迹+龙门架
F 只有自车轨迹 | 2134 | – | 1876 | 275 | 0 | 2023-12~2024-09 | 缺周边信息
G 只有 0920 | 0 | – | – | – | – | – | 0920 均有轨迹
H 无连续轨迹 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 2024-04-20 | 只有龙门架
轨迹：±30 s 内连续覆盖 ≥ 20 s（间隔 ≤ 5 s 才累计）或 NPY ≥ 20 帧；路侧：同车龙门架案例，或 ≤ 500 m 的 participant
来源：仅 0920 1881 · 仅视频 433 · NPY 关键脱离 275 · 视频+0920 44 · 龙门架 1
接管（脱离）数据现状汇报 · 口径：12_verify_all v5（2026-09-30）
6 / 14

## Slide 7
2
E 类 22 条核对通过；2025 年单列 29 个
E 类（无视频，轨迹 + 路侧）逐条核对
22 条全部来自 0920，都有人工接管原因描述
轨迹：均为 61 s 逐秒数据，无需时区偏移；drive_mode 1→0 与事件时间相差 0～2 s
龙门架：案例目录 VIN 一致，案例时间差 0 s
涉及 15 个路口：曹安公路、博园路、嘉松北路、安虹路、新源路一带
时间 2024-05-11 ~ 2024-08-23
2025 年（单独统计，同样的分类）
类别 | 数量 | 说明
E 轨迹 + 路侧 | 15 | participant 覆盖，2025-03-20 ~ 05-22
F 只有自车轨迹 | 12 | 2025-03-14 ~ 05-24
H 无连续轨迹 | 2 | 轨迹不足 20 s，1 个有路侧
事件来源：2025 年全部轨迹中的 drive_mode 1→0（同车 60 s 内合并）
轨迹 47,149 点、67 辆车、1290 个文件（运行安全评价 case 为主）
路侧时段内、离设备 ≤ 300 m：53 辆车、16 天，期间接管 17 次（8 辆车）
2025 年无视频、无 0920 原因、无龙门架同车案例
2025 年路侧设备固定、时段多，是“路侧 + 自车轨迹”场景复现的最佳数据
接管（脱离）数据现状汇报 · 口径：12_verify_all v5（2026-09-30）
7 / 14

## Slide 8
3
地址：各类数据取原始位置，不用处理产物
类别 | 视频（目录：事件数） | 轨迹（原始文件：事件数）
A | D:\video0719:30 · D:\video2:7 · D:\VIDEO:1 · D:\video5:1 | …\920汽车城脱离时间整理\all927.xlsx:38 · dis_joined1.xlsx:1
B | D:\video5:42 · D:\VIDEO:27 · D:\video2:22 · D:\video0719:15 | local_vehicle_info_*.csv；NPY：D:\code\critical_X.npy、…\critical\critical_X2.npy:101
C | D:\video2:80 · D:\video0719:34 · D:\video5:18 · D:\VIDEO:16 | 仅稀疏定位（andy_workspace\projects\project\all_events_*.csv）
D | D:\video4:53 · D:\video2:48 · D:\video3:19 · D:\VIDEO:13 | all927.xlsx:5 · NPY:1
E | –（龙门架：<序号>-<VIN>-<日期 时间> 案例目录） | all927.xlsx:17 · D:\chenming_backup\DOM\veh_origin\case_17_vehicle.csv:1
F | – | all927.xlsx:1826 · dis_joined1.xlsx:31 · NPY:275
X | D:\video2:11 | –
2025 | –（participant：D:\250408提供最新、D:\code\data\250408、…\交通参与者数据拉取0506/0528） | D:\运行安全评价\veh_origin\Case_*_vehicle_origin.csv、con_res\case_*_vehicle_end.csv
多拷贝按“原始目录 > 桌面拷贝 > 处理产物”取；处理产物不作地址
接管（脱离）数据现状汇报 · 口径：12_verify_all v5（2026-09-30）
8 / 14

## Slide 9
3
匹配：以 VIN + 北京时间为唯一索引对齐
1 索引
event_key = VIN_YYYYMMDD_HHMMSS（北京时间）；同车 ≤ 60 s 为同一事件
2 视频
VIN 取自路径；时间取文件名 ch{1|2|3}_{起}_{止}，事件时间取片段中点
3 0920
VIN + disengage_time，误差 ≤ 60 s；disengage_time 即 drive_mode 1→0 时刻
4 表格轨迹
VIN + 事件 ±30 s；每个文件自动选 0 / +8h / −8h（all927 等为 UTC）；同名同大小只读原始
5 NPY
labels 的 VIN + 时间 ≤ 60 s；行号对应同目录 (N, 31, 5) 样本：−20 s ~ +10 s
6 路侧 json
文件名时段覆盖事件，且设备距事件 ≤ 500 m
7 龙门架
视频时段与事件重叠，且案例目录 VIN 与事件一致
校验：A/B 类 56 个事件的 drive_mode 1→0 与事件时间差全部 ≤ 30 s
接管（脱离）数据现状汇报 · 口径：12_verify_all v5（2026-09-30）
9 / 14

## Slide 10
4
数据量：视频 29 GB，participant 226 GB
数据 | 数量 | 时间 | 主要字段
自车视频 | 1424 文件 · 29 GB | 2023-12~2024-07 | ch1 前视 / ch2 座舱 / ch3 踏板
0920 台账 | 1925 条 | 2024-04~2024-09 | disengage_time, vin, acc_*, 紧急接管, 场景标签, 描述
表格轨迹 | 2710 文件（去重） | 2023-12~2025-05 | vin, position_time, drive_mode, latitude, longitude
local_vehicle_info | 50 文件 · 4.66 GB | 车端原始导出 | vin, positiontime, drivemode, 经纬度
NPY 全部脱离 | 1,722,711 条 | 2021-07~2024-01 | vin, 时间, 经纬度；样本 (N,31,5)
NPY 关键脱离 | 377 条 | 2023-12~2024-01 | 速度、横/纵向加速度、经纬度
龙门架视频 | 394 mp4 · 17 路口 | 2024-04~2025-03 | 案例目录 序号-VIN-日期 时间
路侧 json | 1136（226 GB） | 2024 两天；2025-03~05 | timestamp, ptcType, speed, heading, 经纬度
运行安全评价 | 818 案例文件 | 2025-03~04 | 自车与路侧匹配的 case 轨迹
地图类 | 64,436 文件 | – | png 瓦片 64,396；shp 33
信号配时、交通流只有 2024-01-02、02-19 两天样本；地图类几乎全是瓦片图片，无高精地图
接管（脱离）数据现状汇报 · 口径：12_verify_all v5（2026-09-30）
10 / 14

## Slide 11
4
覆盖：视频与路侧在时间上几乎不重叠
2024-01
2024-07
2025-01
NPY 全部脱离
2021-07 起 → 2024-01-02
自车视频
0920 台账
表格轨迹
龙门架视频
路侧 participant
空间：2025 年 participant 设备固定在同一路口；龙门架 17 个路口
2025 年批次：03-15~03-20；04-12~04-18 每天 2 h；05-17~05-22 每天 1 h
有视频的 2023-12~2024-07 几乎没有 participant；2025 年有路侧但没有视频
接管（脱离）数据现状汇报 · 口径：12_verify_all v5（2026-09-30）
11 / 14

## Slide 12
5
质量：3 项 FAIL 均为数据本身问题
9
个视频文件路径无 VIN
无法建索引，单列在 clips.csv
101
个片段拷贝大小不一致
代表文件优先取原始目录
18
个片段不可读
另 243 个实际比文件名短，多数短 10 ~ 60 s
使用注意
2024 年 participant / 信号 / 交通流只有 2 天样本，2024 年的 E 类只能依靠龙门架视频
NPY 全部脱离清单只到 2024-01-02，没有覆盖 2024 年 1 ~ 9 月
0920 的“是否紧急接管”、场景标签、描述为人工填写，用加速度阈值只能复现 67.8%
all927 等表的 position_time 为 UTC，使用时需 +8 h
检查项 PASS 14 / FAIL 3：统计结果可信，FAIL 项已在资产表中标注
接管（脱离）数据现状汇报 · 口径：12_verify_all v5（2026-09-30）
12 / 14

## Slide 13
6
保存：原始数据全部在堡垒机 D 盘
数据 | 堡垒机上的原始位置
自车视频 | D:\video2 · video0719 · video5 · VIDEO · video4 · video3（另 D:\code、D:\case 少量）
0920 台账 | D:\code\data\脱离事件汇总-0920（请复制后再做修改）.xlsx
表格轨迹 | D:\code\data\920汽车城脱离时间整理\all927.xlsx；D:\code\data\chenming\dl\datasource\dis_joined1.xlsx
车端原始导出 | D:\code\data\chenming\data\local_vehicle_info\（50 个 csv，4.66 GB）
NPY | D:\code\critical_X.npy；D:\code\data\chenming\processing_data\（critical、all 等）
龙门架视频 | D:\code（178）· D:\新建文件夹（159）· D:\chenming_backup（57）
路侧 participant | D:\code（868）· D:\250408提供最新（179）· 桌面 250315-0709（28）· D:\RoadsideData
运行安全评价 | D:\运行安全评价\（veh_origin、con_res）
前人处理产物 | D:\堡垒机数据筛选（35 个事件、105 个 avi、README）
数据库 / FTP 取数渠道已失效：堡垒机上的数据就是唯一副本，不能再补充
接管（脱离）数据现状汇报 · 口径：12_verify_all v5（2026-09-30）
13 / 14

## Slide 14
6
保存：产出在堡垒机，脚本与记录在 GitHub
堡垒机：处理产出
D:\takeover_audit\<步骤>\：00 ~ 13 各步结果
12_verify\事件资产表.xlsx（2025 年前）、事件资产表_2025.xlsx
明细：clips.csv、traj_files.csv、summary.txt 等
13_diag\notraj_diag.csv（稀疏轨迹诊断）
脚本副本：桌面\新建文件夹\00 ~ 13.py
GitHub：脚本与记录
仓库 sunyuhang2001/takeover
分支 claude/local-cloud-workspace-diff-3mj8r1
bastion/：00 ~ 13 脚本 + 校验码（README）
notes/round1 ~ 8：每轮汇总结论（不含 VIN）
docs/plan.md、docs/report.md（本汇报文字版）
限制与缺口
堡垒机不能导出文件，结果只能截图回传
逐条明细（含 VIN、坐标）只留在堡垒机，不进仓库
其他账号堡垒机上的 D:\SGSJ（事故）、D:\脱离事件路测数据、D:\chenming\anli 本次访问不到
D 盘 800 GB，已用约 486 GB
复查或重跑：在堡垒机上用 process 环境运行 bastion/ 下脚本，输出写到 D:\takeover_audit\
接管（脱离）数据现状汇报 · 口径：12_verify_all v5（2026-09-30）
14 / 14